Перечень услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

| Услуга | периодичность оказания услуги | Результат выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| Документальное оформление управленческих решений в сфере эксплуатации и ремонта Объекта; организация документооборота; упорядочение и хранение исполненной документации. | регулярно |  |
| Анализ состояния находящегося в управлении Объекта, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания. Ведение технической документации и банка данных по составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам Объекта. | регулярно |  |
| Помощь в разработке требований по качеству содержания и ремонта Объекта, планирование работ по текущему и капитальному ремонту и модернизации Объекта. Составление перечня требуемых работ по технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту Объекта. | По мере необходимости при обращении собственника |  |
| Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов, в том числе допущенных при строительстве и проектировании Объекта | В случае обнаружения дефектов собственником или Исполнителем |  |

Услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Результат выполненных работ |
| --- | --- | --- |

1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

| 1.1. Уборка лестничных клеток |  |  |
| --- | --- | --- |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | еженедельно |
| Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 1 раз в месяц |
| 1.2. Уборка и содержание придомовой территории |  |  |
| Холодный период |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега |  |  | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Посыпка тротуаров песком |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада |  |  | 1 раз в двое суток |
| Очистка территории от снега и наледи перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Теплый период |  |  |  |
| Подметание территории |  |  | 1 раз в два дня |
| Уборка газонов и неблагоустроенной площади |  |  | 1 раз в семь дней |
| Уборка контейнерных площадок и вывоз ТБО |  |  | 1 раз в сутки |
| Дезинфекция контейнерных площадок |  |  | 1 раз в месяц |
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 1 раз в неделю, по мере накопления |
| Кошение газонов и неблагоустроенной площади |  |  | по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз за период |
| 1.3. Фундаменты и стены подвалов, стены домов, фасадов |  |  |
| Обработка помещения подвала дератизационными и дезинсекционными составами |  |  | по мере необходимости |
| При образовании просадок, щелей и трещин в отмостках и тротуарах заделка материалами, аналогичными покрытию |  |  | по мере выявления неисправностей |
| Очистка от мусора и восстановление целостности элементов приямков и входов в подвал |  |  | регулярно |
| Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец |  |  | при обнаружении, по заявке |
| Удаление элементов декора, представляющих опасность |  |  | при обнаружении, по заявке |
| Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков и других элементов визуальной информации |  |  | при обнаружении, по заявке |
| 1.4. Крыши и водосточные системы |  |  |
| Удаление снега с кровель |  |  | по мере необходимости, по заявке |
| Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета |  |  | парапетные ограждения - при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период, по мере необходимости, по заявке |
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  |  | При необходимости, по заявке |
| Прочистка внутреннего водостока от засорения |  |  | При необходимости, по заявке |
| Закрытие (открытие) слуховых окон |  |  | в зависимости от потребности поддержания температурно-влажностного режима, при необходимости, по заявке |
| Закрытие люков и входов на чердак, кровлю |  |  | При необходимости, по заявке |
| Очистка чердачного помещения от мусора |  |  | не реже 1 раза в год |
| Укрепление рядовых звеньев, водосточных труб, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока |  |  | при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период |
| Промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком |  |  | при обнаружении неисправности |
| Прочистка вентиляционных каналов |  |  | по мере необходимости, по заявке |
| Проверка наличия тяги |  |  | при проведении технического осмотра |
| 1.5. Оконные и дверные заполнения |  |  |
| Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в местах общего пользования |  |  | по мере выявления |
| Закрытие входов в технические помещения, металлических решеток и лазов на замки |  |  | При необходимости, по заявке |
| 1.6. Обеспечение освещения мест общего пользования |  |  | регулярно |

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических подвалов

| 2.1. Центральное отопление |
| --- |
| Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ | по окончанию отопительного сезона |
| Расконсервация системы отопления, осмотр системы, проведение необходимых ремонтных работ. Пробная топка, испытание системы отопления | начало отопительного сезона |
| Проведение технического осмотра, проверка неисправности, устранение мелких неисправностей: регулировка и набивка сальников в вентилях, кранах и задвижках, уплотнение сгонов, ревизия и очистка от накипи запорной арматуры | в ходе проведения технического осмотра (1 раз в год) |
| Промывка системы отопления гидравлическим способом | 1 раз в 3 года |
| Разборка, осмотр и очистка грязевиков, вантозов, компесаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек | по мере необходимости, определяемой по перепаду давлений на манометре |
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт теплоизоляции | при проведении технического осмотра |
| Устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре | 1 сутки |
| 2.2. Водопровод, канализация, горячее водоснабжение |
| Прведение технического осмотра, проверка неисправности, устранение мелких неисправностей: смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентиляционных кранах и технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов | в ходе проведения технического осмотра (1 раз в год) |
| Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере выявления |
| Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | в ходе проведения технического осмотра по мере необходимости |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере выявления |
| Проверка исправности канализационной вытяжки | в ходе проведения технического осмотра (по мере необходимости) |
| Проветривание канализационных колодцев | в ходе проведения частичных осмотров |
| Прочистка люков и закрытие крышек канализационной вытяжки | в ходе проведения технического осмотра (по мере необходимости) |
| Прочистка выпусков дворовой канализации | по мере выявления |
| Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | при подготовке жилого здания к эксплуатации в осеннее-зимний период |
| Проведение профилактических осмотров электрооборудования, устранение мелких неисправностей: укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; проверка заземления электрокабелей; замеры сопротивления изоляции электропроводки; проверка заземления оборудования | 1 раз в год |
| - электросети, арматура, электрооборудование |  |
| - силовая установка |  |
| 2.4. Внутридомовое газовое оборудование |
| Техническое обслуживание в соответствии с действующими нормативными и техническими документами | постоянно |
| 2.5. Специальные общедомовые технические устройства |
| Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения | при проведении технического осмотра |
| Обслуживание общедомовых приборов учета | постоянно |
| 2.6. Аварийное обслуживание | постоянно |

3. Текущий ремонт общего имущества

| 3.1. Фундаменты |
| --- |
| Зделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | по мере выявления |
| Устранение мелких деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. | по мере выявления |
| Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | по мере выявления |
| Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.) | по мере выявления |
| Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов | по мере выявления |
| Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере выявления |
| 3.2. Стены и фасады |
| Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | по мере выявления |
| Заделка отверстий, гнезд, борозд | по мере выявления |
| Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | по мере выявления |
| Заделка, ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | по мере выявления |
| Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях | по мере выявления |
| Замена покрытий выступающих частей по фасаду, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | по мере выявления |
| 3.3. Крыши |
| Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки | по мере выявления |
| Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и др. | по мере выявления |
| Замена водосточных труб | по мере выявления |
| Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей | по мере выявления |
| Замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостокоек, устройств заземления зданий с восстановлением водонепроницаемости места крепления | по мере выявления |
| Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере выявления |
| Восстановление (ремонт) и устройство новых переходов на чердак через трубы вентиляционных коробов | по мере выявления |
| Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов | по мере выявления |
| Ремонт и восстановление гидроизоляционного и утепляющего слоя чердачного перекрытия | по мере выявления |
| Проверка исправности, ремонт слуховых окон и выходов на крыши | при подготовке жилого здания к эксплуатации в осеннее-зимний период |
| 3.4. Оконные и дверные заполнения |
| Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | по мере выявления |
| Установка дверных пружин, упоров | по мере выявления |
| Смена оконных и дверных приборов | по мере выявления |
| 3.5. Лестницы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
| Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок лестниц | по мере выявления |
| Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | по мере выявления |
| Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере выявления |
| Частичная замена элементов деревянных лестниц | по мере выявления |
| Заделка выбоин и тещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов | по мере выявления |
| Восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылей, зонтов | по мере выявления |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылецВосстановление или устройство зонтов над входами в подъезды и над балконами верхних этажей | по мере выявления |
| 3.6. Полы |
| Замена , восстановление отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома | по мере выявления |
| 3.7. Центральное отопление |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | по мере необходимости |
| Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов и запорно-регулировочной арматуры (в местах общего пользования) | по мере необходимости |
| Ремонт, регулировка, гидравлические испытания систем | по мере выявления |
| Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности | по мере выявления |
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции | по мере выявления |
| 3.8. Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых домах) |
| Установка, замена и восстановление работоспособности, уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы | по мере выявления |
| Замена внутренних пожарных кранов | по мере выявления |
| Прочистка выпусков дворовой канализации дренажа | по мере выявления |
| 3.9. Внутридомовое газовое оборудование |  |
| Проведение текущего ремонта ВДГО | по мере выявления |
| 3.10. Электроснабжение и электротехнические устройства |
| Восстановление работоспособности электроснабжения здания, замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | по мере выявления |
| Замена предохранителей, автоматических выключателей пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере выявления |
| Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования зданий | по мере выявления |
| 3.11. Специальные общедомовые технические устройства |  |
| Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств в местах общего пользования | по мере выявления |
| Ремонт системы дымоудаления и пожаротушения | по мере выявления |
| Ремонт узлов учета теплоснабжения и водоснабжения | по мере выявления |
| Восстановление работоспособности системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием | по мере выявления |
| 3.12. Благоустройство |  |
| Восстановление работоспособности отдельных элементов контейнерных площадок | по мере необходимости |

Примечание: проведение текущего и капитального ремонта общего имущества осуществляется по решению общего собрания собственников помещений МКД

Гарантийный срок на предоставленные услуги по содержанию и текущему ремонту и регламентируется нормами гражданского законодательства, в частности Гражданского кодекса РФ, а так же оговаривается в договорах подряда, заключаемых с подрядными организациями на предоставление тех или иных услуг.

Выполнение действий (услуг) по управлению осуществляется управляющей компанией самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций на договорной основе.

Настоящие услуги по управлению/обслуживанию осуществляются в отношении каждого МКД, находящегося в управлении/обслуживании управляющей компании с учетом необходимого объема для каждого конкретного дома, согласно утвержденным планам  по ремонту и содержанию ОИ  Собственниками МКД.