Описание

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Содержание общего имущества дома включает работы, выполняемые постоянно или с установленной периодичностью с целью сохранности конструктивных элементов здания, общего внутридомового инженерного оборудования, поддержания их в исправном состоянии, обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния в том числе:

- технический надзор за состоянием общего имущества (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

- выполнение мероприятий по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний, предписаний и предложений Государственных инспектирующих органов;

- устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан;

- выполнение работ по санитарной уборке подъездов, чердака, подвала и придомовой территории.

## Работы по содержанию

- По конструктивным элементам здания: консервация и расконсервация вентиляционных продухов, переключение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок и, навеска упавших водосточных труб, закрепление отводов и ухватов, укрепление и утепление входных дверей, навеска на них пружин, подгонка оконных рам, укрепление скобяных изделий, очистка от мусора и снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода вод, скалывание наледи и сосулек.

- По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидация воздушных пробок, регулировка с ликвидацией непрогревов или перетопов с установкой шайб, смена или ревизия элеваторов, очистка грязевиков, смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников, установка прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, уплотнение сгонов, установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего водоснабжения на летний (зимний) режим, обнаружение мест порыва трубопроводов и причины засоров канализационной системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнение стыков, подчеканка раструбов, ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений электрооборудования входных распределительных устройств, замена плавких вставок, чистка, замена и протяжка оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов, выключателей, розеток и замена ламп накаливания в местах общего пользования, ревизия стояковых силовых проводов.

- По придомовой территории: уборка поверхности двора, газона, отмостки, приямков, другой территории, являющейся общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, обрезка кустарников, скос травы, уборка и рыхление снега, по согласованию очистка территории детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей элементов детских площадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищение фасадов и дверей от несанкционированно наклеенных объявлений.

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

Текущий ремонт включает работы, выполняемые в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности общего имущества жилого дома с заменой или восстановлением его составных элементов.

## Работы по текущему ремонту

- По конструктивным элементам здания: ремонт кладки фундамента, заделка щелей и трещин, ремонт приямков, ликвидация просадок в отмостке, устройство дренажа, ремонт участков цоколя и фасада, заделка межпанельных стыков (швов), устранение повреждений перегородок в местах общего пользования, гидроизоляция и теплоизоляция перекрытия в санузлах мест общего пользования, ремонт кровли отдельными частями, теплозащита чердака, ремонт внутреннего водостока, примыканий ковра кровли к приемным воронкам, смена внешнего водостока, изготовление и установка входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, отдельных элементов крыльца, штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, плотницкие и другие работы в местах общего пользования.

- По внутридомовому инженерному оборудованию: смена отдельных участков трубопроводов на стояках и лежаках, устранение на них порывов, смена элеваторов, задвижек, вентилей, кранов, сборок и грязевиков с применением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка термометров, установка и ремонт терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, установка или смена радиаторов в местах общего пользования, смена стояковых и разводящих канализационных трубопроводов, санитарно-технических приборов в местах общего пользования, производство раскопок для устранения аварий на трубопроводах подводящих к дому теплосетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, откачка воды и канализационных стоков из подвала, замена элементов во входных распределительных устройствах этажных щитов, замена и ремонт светильников в местах общего пользования и на сетях внешнего освещения, замена электроустановочных изделий, элементов заземления, реле, стояковых проводов.

- По придомовой территории: посадка зеленых насаждений, изготовление, установка и ремонт детских и спортивных площадок, устройств для удобства проживания и санитарно-технического назначения.

### КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт производится периодически в соответствии с установленными требованиями.

При капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилого дома.

Работы по капитальному ремонту

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению, замене или модернизации элементов здания, перепланировка помещений внутри здания, ремонт кровли и фасада;

- замена системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения;

- работы по утеплению здания и улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство наружных тамбуров, установка приборов учета тепловой энергии, расхода холодной и горячей воды на здание, благоустройство территории с асфальтированием.

Перечень и периодичность

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х этажей | Ежедневно | Но не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7 |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей верхних этажей | 2 раза в неделю |  |
| 3. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |
| 4. | Мытье окон | 1 раз в год |  |
| 5. | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |  |
| 6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, подметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |
| 7 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |  |
| Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
| 8 | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| 9 | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в месяц |
|  | Прочие услуги |
| 10 | Дератизация | 1 раз в месяц |
| 11 | Дезинсекция | 1 раз в месяц |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Фундаменты |
| 1.1. | Частичный ремонт и окраска по необходимости | 01.03. по 01.04. ежегодно |
| 1.2 | Промывка |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 2. | Стены и перегородки |
| 2.1 | В цок. этажах, технических этажах, чердаках |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 2.2 | Внешние части многоквартирного дома, включая межпанельные швы | Раз в 15 лет |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт | Раз в 15 лет |
| 2.2.2 | Текущий ремонт | До 20% от общего объема, в случае промерзания и протекания |
| 2.3 | В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры | Раз в 15 лет |
| 3 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |
| 3.1 | Ремонт | При ремонте подъездов |
| 3.2 | Замена 30% | При косметическом ремонте подъездов |
| 3.3. | Замена 100% | При капитальном ремонте конструкции дома |
| 4 | Балконы, козырьки, лоджии |
| 4.1. | Капитальный ремонт- окраска при ремонте фасада | Раз в 15 лет |
| 4.2 | Замена экранов балконных, лоджий, при ремонте фасада | Раз в 15 лет |
| 4.3 | Текущий ремонт | Герметизация примыкания балконов и межпанельных швов по обращению граждан |
| 5 | Перекрытия |
| 5.1 | Ремонт | (срок эксплуатации 150 лет) |
| 5.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 6 | Полы в помещениях общего пользования |
| 6.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов с периодичностью раз в 5 лет |
| 6.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкции дома |
| 7 | Крыши |
| 7.1 | Частичный ремонт (локальный) | При необходимости до 30% |
| 7.2 | Ремонт капитальный | Раз в 15 лет |
| 8 | Водоотводящие устройства |
| 8.1. | Канализация общего пользования (в подвале) | Раз в 30 лет. Срок службы 50 лет. |
| 9 | Окна, двери в помещениях общего пользования |
| 9.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов, при подготовке к осенне-зимней эксплуатации дома |
| 9.2 | Комплексный ремонт | Раз в 15 лет |
| 9.3 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 10 | Лестницы |
| 10.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов |
| 10.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 11 | Системы холодного водоснабжения |
| 11.1 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт |
| 11.2 | Капитальный ремонт системы | Раз в 15 лет |
| 12 | Системы горячего водоснабжения |
| 12.1 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт |
| 12.2 | Капитальный ремонт системы | Раз в 15 лет |
| 13 | Канализация |
| 13.1 | Подвал | Раз в 30 лет |
| 13.2 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка, мелкий ремонт |
| 14 | Системы газоснабжения |
| 14.1 | Замена системы газоснабжения | По заключению газо-технической инспекции |
| 14.2 | Капитальный ремонт | По заключению газо-технической инспекции |
| 15 | Система электроснабжения, освещения помещений общего пользования и земельного участка |
| 15.1 | Замена и ремонт осветительных приборов (ламп) | По необходимости |
| 15.2 | Замена осветительных приборов до 15% (арматуры) | Раз в 5 лет. При ремонте в подъездах |
| 15.3 | Замена осветительных приборов 100% (арматуры) | Раз в 15 лет |
| 16 | Система теплоснабжения |
| 16.1 | Отопление | Раз в 25 лет |
| 16.2 | Пусконаладочных работ (подготовка к зиме) | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт, замена запорной арматуры и труб |
| 17 | Система вентиляции |
| 17.1 | Текущий ремонт и осмотр | Один раз в год |
| 17.2 | Ремонт по обращению граждан | Раз в 8 лет |
| 18 | Объекты внешнего благоустройства |
| 18.1 | В соответствии с городской программой | Ежедневно |
| 19 | Лифтовое оборудование |
| 19.1 | Текущий ремонт и осмотр | Ежемесячно |
| 19.2 | Капитальный ремонт |  |
| 19.3 | Модернизация или замена | По заключению Ростехнадзора. Раз в 25 лет |